準備項目

①コンバーター作業

- コンバーターの電源をつける

- コンバーターのセレクトをＸＢＴに合わせる。

②パソコン作業

- ＸＢＴ観測のアイコンを押す

- Ｔ－７にあわせる

- （Measure）を押す　　→　　鉛直図がでる

- （実行）を押す

- コンバーターの（ＲＥＬＯＤＥ）が点灯する

③ランチャー作業

- プローブを装填する

- コンバーターの（ＬＡＵＮＣＨ）が点灯する

準備完了

観測項目（ド：ドライ、甲：甲板）

１．（ド）は観測点の緯度と航跡の緯度を照らし合わせ00_05.…Ｎ（Ｓ）になったら

準備項目の②、③を行う！

２．（甲）はランチャーをもって後部甲板の投下ポイントに向かう

３．（ド）は観測点の緯度と航跡の緯度を照らし合わせ00_00.…Ｎ（Ｓ）になったら

- にＸＢＴを投入するように呼びかける。

４．（ド）はブリッジにＸＢＴ投入を連絡、位置情報をプリントするＦ９（印刷）、Ｆ６（カット）

プリントした位置情報と時間を野帳に記録、水温をディスプレイで確認し野帳に記録

５．ノートパソコンを確認し７００ｍまで到達したら（ド）は（甲）に導線を切り離し戻るように指示

６．（ド）は観測終了の折をブリッジに伝える、その後データの確認、フロッピーにバックアップをとる

７．（甲）がドライまで戻ってきたら（ド）はブリッジに照明の消灯をお願いする！